## Slide 1: Le soleil, source d’énergie inépuisable!
Projet d’installation de modules solaires PV sur l’immeuble Le Viognier @ Ovronnaz
Préparez-vous à briller !

## Slide 2
Objectifs du projet
Réduire votre empreinte carbone
La pollution atmosphérique créée par la production d’électricité à partir de combustibles fossiles est l’une des principales causes des émissions de carbone dans le monde. En optant pour la production d’énergie renouvelable sur place, vous réduisez considérablement votre empreinte carbone dès la mise en fonction de l’installation.
Diminuer votre dépendance vis-à-vis de l’étranger
La production décentralisée d’électricité est l’avenir de l’énergie. En produisant votre électricité sur place, vous réduisez la demande d’électricité faite au réseau local. Cela permet non seulement de stabiliser le fonctionnement du réseau et de réduire le risque de pannes de courant, mais aussi d’atténuer la consommation d’énergie fossiles et donc réduire votre dépendance vis-à-vis de l’étranger.
Réaliser des revenus
Investir dans des panneaux solaires en copropriété permet de nombreuses possibilités pour les copropriétaires qui peuvent ainsi réaliser des revenus complémentaires pour par exemple les réinvestir dans l’entretien du bâtiment ou dans des projets d’amélioration.
Combattre le changement climatique
La santé de notre planète dépend des actions collectives des personnes et des organisations du monde entier. Le passage à une énergie propre est l’un des moyens les plus efficaces de démontrer votre engagement en faveur de l’environnement et des générations futures. Inspirez votre entourage, montrez-leur l’exemple et préservez l’environnement avec l’énergie solaire.

## Slide 3: Projet solaire photovoltaïque @ Le Viognier
THEMES ABORDES
1 Planter le décor
Autarcie
Autoconsommation
Journées typiques d’ensoleillement
Rentabilité technique
2 Proposer des solutions
Deux types de panneaux solaires PV
Deux alternatives en tuiles solaires PV
Comparaison chiffrée des quatre solutions
Avantages / inconvénients de chacunes
Rentabilité économique
3 Evaluer l’impact sur la PPE et ses copropriétaires
Règlements PPE & communaux
Autoconsommation et partage des bénéfices
Compteurs bidirectionnels d’énergie électrique
Recommandations

## Slide 4: 1 Planter le décor

## Slide 5
Immeuble Le Viognier, Pont de Pierre 69, CH 1911 Ovronnaz
Le Viognier

## Slide 6
Conditions d’ensoleillement Le Viognier
150 m2 à 33°
10 m2 à 0°
env. 310 m2 à 33°
150 m2 à 33°
87.5% W
87.5% W
88.5% E
88.5% E
93% S
93% S

## Slide 7
Autarcie sans stockage virtuel ‘Horizon’
Autarcie : degré d’indépendance ou état économique d’un bâtiment qui se suffit à lui-même et dont les ressources lui permettent d'être + ou - autosuffisant.
Source Genedis 2023

## Slide 8
‘Horizon’ de Genedis
Grâce au produit ‘Horizon’, vous accumulez votre énergie de jour en été et l’utilisez en hiver, ou la nuit, comme bon vous semble, avec la possibilité de consommer jusqu’à 100% de votre autoproduction.
Prix de l’abonnement : 550.- CHF/an (env. 7% des gains)
Avantages
Aucun investissement dans des batteries coûteuses (batterie virtuelle)
Aucun espace, investissement et entretien nécessaires pour une batterie interne
Autoconsommation renforcée et réduction des factures d’électricité
Abonnement conclu/interrompu avec préavis de trois mois pour le prochain terme fixé par l’usage local.
Stockage virtuel ‘Horizon’ : qu’est-ce que c’est ?

## Slide 9
Autarcie avec stockage virtuel Horizon
Source Genedis 2023

## Slide 10
Autoconsommation sans stockage virtuel ‘Horizon’
Source Genedis 2023

## Slide 11
Autoconsommation avec stockage virtuel ‘Horizon’
Source Genedis 2023

## Slide 12
Une journée typique de printemps
Ne tient pas compte de l’ombre du Grand Chavalard jusqu’au Petit Muveran
Source Genedis 2023

## Slide 13
Une journée typique d’été
Source Genedis 2023

## Slide 14
Une journée typique d’automne
Source Genedis 2023

## Slide 15
Une journée typique d’hiver
Source Genedis 2023

## Slide 16
Rentabilité sans stockage virtuel ‘Horizon’
Source Genedis 2023

## Slide 17
Rentabilité avec stockage virtuel ‘Horizon’
Estimation du simulateur
Modules solaires posés : CHF 1 251.-/kWc
Mon expérience
Panneaux solaires posés : CHF 3 500.-/kWc
Tuiles solaires intégrées : CHF 5 000.-/kWc
Source Genedis 2023

## Slide 18: 2 Quatre solutions
Tuiles foncées d’origine
Tuiles solaires 3S Megaslate II
Production suisse - Thoune
Tuiles solaires SunStyle
Production française – Châtellerault Ingénierie suisse – Bolligen BE
Panneaux solaires Soluxtec 400 Panneaux solaires Aleo Solar
Production allemande - Bitburg Production allemande - Prenzlau

## Slide 19
Comparaison chiffrée des quatre offres
Thème énergétique | Bilan énergétique annuel
Chauffage au mazout actuel (prix 2023) | CHF 10 000.-/an
Electricité actuelle (prix 2023) | CHF 5 500.-/an
Stockage électricité Horizon | 7 000 kWh/an
Autoconsommation sans Horizon | 20 à 35% soit 10 600 kWh
Autoconsommation avec Horizon | 33 à 60% soit 17 600 kWh
Vente directe à Genedis | 7 à 49% soit 2 000 à 26 000 kWh/an
Achat direct à Genedis | 4 à 8% soit 2 300 kWh/an
Autarcie, degré d’indépendance | 92 à 96% soit 27 000 à 51 000 kWh

## Slide 20
Rentabilité du projet
Thème économique | Bilan économique sur 30 ans
Offres | CHF 67 000.- à CHF 275 000.-
Aides (ProNovo) | CHF 4 500.- à CHF 22 000.-
Déductions fiscales (taux marginal 20%) | CHF 14 000.- à CHF 70 000.-
Coût effectif | CHF 49 000.- à 200 000.-
Bénéfices annuels | CHF 1 800.- à CH 5 500.-
Amortissement ROI | 19 à 37 ans

## Slide 21
Bilan écologique
Thème écologique | Bilan écologique sur 30 ans
Pétrole équivalent économisé | 30 000 à 150 000 litres de carburant
Arbres plantés équivalents | 3 600 à 20 000 arbres
Emissions CO2 évitées | 25 à 130 tonnes CO2
Distance équivalente en voiture | 250 000 à 1 000 000 km
Réduction empreinte carbone individuelle | -5%

## Slide 22
Avantages / Inconvénients
Analyse SWOT | Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats
Forces (Strengths) | Gains financiers réguliers
 | Solution Climkit pour gestion facilitée
 | Batterie virtuelle Horizon
 | Solution ‘panneaux’ = la moins chère mais pas la plus performante
Faiblesses | ‘Panneaux PV’ = risques de fuites d’eau en toiture à cause du système de pose
 | ‘Tuiles PV’ = ROI moins rapide
 | Nécessite une connexion Internet pour Gateway
 | Abonnement Climkit, voir Horizon = coûts annuels d’abonnements
Opportunités | A terme, immeuble Viognier = net zéro CO2 = vous faites preuve d’altruisme
 | Tous vos objectifs précédemment décrits sont atteints
 | Subsides en devenir selon décision Parlement CH
 | Si Horizon, ECS et borne de recharge intégrés dans le projet = ROI plus rapide
Menaces | Changements législatifs à venir
 | Inflation = pressions sur les prix
 | Incendie potentiel si frein-vapeur non conforme

## Slide 23
Autres solutions potentielles
Autres solutions potentielles | Descriptif
Panneaux sur garde-corps balcons | Environ 70 m2 utiles
 | Solution 3S Swiss Solar Solutions
 | Coûts : environ CHF 67 000.-
 | Horizon et Climkit restent d’actualité
Location de toiture | 310 m2
 | Soleol en Estavayer-le-Lac dès 1 000 m2 = Arvine, Viognier et Marsanne
 | Revenu locatif très faible de l’ordre de 1.-/m2 (CHF 310.-/an pour le Viognier)
 | Rachat électricité produite avec un gain de 0.05 à 0.06 CHF/kWh consommé
 | Droit de servitude à inscrire au registre foncier
 | Contrat d’utilisation de toit avec cession aux copropriétaires après 25 ans selon modèle Swissolar

## Slide 24: 3 Impacts PPE et copropriétaires

## Slide 25
Règlement communal des constructions et des zones de Leytron au 17 février 2021
Art. 59 Prescriptions, al. 6 toitures
a) Elles seront recouvertes d'un matériau de teinte foncée.
Art. 126 Capteurs d’énergie
1 Les collecteurs d’énergie qui ont une surface supérieure à 1m2 et qui ne sont pas intégrés dans la construction nécessitent une autorisation de construire. 2 Le Conseil municipal indique la manière de disposer les capteurs d’énergie de manière à limiter au mieux les atteintes au site et au paysage.
Art. 188 Tableau récapitulatif, réglementation de base, couverture foncée4
Ardoises naturelles ou artificielles, tuiles vieillies. Teintes selon les couleurs dominantes de la zone (RCC, art. 44-47-56-59-62-65).
Réglement communal

## Slide 26
Règlement PPE
Règlement d’utilisation et d’administration PPE Le Viognier 12 04 2006
Art. 3.2 Parties communes
Les parties communes sont affectées à l'usage commun de chaque copropriétaire. A préciser, le cas échéant : Modules solaires et techniques associées
Art. 2.1 Lots
Chaque lot de copropriété comporte un droit collectif de jouissance et d'administration des parties communes.
Art. 4.1 Responsabilité - assurance
... De plus, il doit assurer les plus-values résultant de travaux complémentaires.
Art. 6.9 à 6.12 Votations lors d’engagement de travaux ou de projets
Majorité simple, absolue, double, unanimité, quoteparts

## Slide 27
Pratiques usuelles dans le cas de copropriétés solaires
Accord de principe des copropriétaires : comment ça marche ?
Si le projet est réalisable, il faudra déterminer le nombre de copropriétaires favorables à l’installation des panneaux solaires et combien participeront au projet en tant qu’investisseurs. Voici 2 situations possibles :
Accord de tous les copropriétaires
Il s’agit de la situation la plus simple. Ensemble, vous créez une réserve d’argent pour financer l’installation selon les quoteparts. La quantité d’énergie produite sera distribuée entre les différentes parties en fonction de leur quotepart. Vous pouvez aussi décider de réintégrer le bénéfice de la vente ou des revenus des certificats verts dans la réserve commune et financer d’autres projets ou diminuer les charges.
Accord d’une partie des copropriétaires
Si seule une partie des copropriétaires est intéressée, il faudra tout de même obtenir l’accord de tous les autres (à la majorité des voix), étant donné que l’installation des panneaux solaires affecte les parties communes. Seuls les copropriétaires prenant part au projet participeront aux frais d’installation des panneaux solaires... et tireront parti des gains espérés.

## Slide 28
Pratiques usuelles dans le cas de copropriétés solaires
Vote des travaux en AG de copropriété : comment ça marche ?
Etape incontournable avant d’engager un projet d’installation solaire en copropriété : faire voter les travaux. En effet, la question doit être soulevée auprès des copropriétaires, dont l’accord est impératif. Tous les documents nécessaires à la prise de décision sont à annexer à l’ordre du jour, lors de la convocation à l’assemblée générale. Ou alors, convoquer une assemblée extraordinaire.
Pour réaliser ces travaux, un vote à la double majorité est indispensable. Il s’agit de la majorité des voix des copropriétaires présents, représentés et absents, mais aussi des quote-parts. En outre, si le financement du projet nécessite un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires, ce prêt doit être validé par un vote à l’unanimité. Pas conseillé.
Si les travaux sont adoptés, ils sont financés par chaque copropriétaire à hauteur de sa quote-part.
En cas de refus d’un copropriétaire, sa quote-part peut être payée au prorata par les autres copropriétaires. Cela complique les choses, puisque dès lors, les quoteparts bâtiment et installations solaires diffèrent. Acte notarié devient plus prudent, notamment en prévision de futures ventes/reventes d’appartements.
D’autres financements possibles avec l’aval de tous les copropriétaires.

## Slide 29
Compteurs bidirectionnels et gestion des flux d’électricité
Comment gérer et répartir les gains de l’électricité autoproduite ?
Installer un compteur unique bidirectionnel. Difficile car chaque copropriétaire a actuellement son propre compteur ainsi que les communs = 11 taxes de base. Si cette variante est retenue, il faut néanmoins une gestion de l’électricité vendue pour paiement à chaque copropriétaire de son dû. De même, il n’est pas possible d’utiliser directement l’électricité autoproduite.
Remplacer tous les compteurs actuels par 11 compteurs bidirectionnels Dans ce cas, la répartition équitable des kWh autoproduits et autoconsommés devient un cauchemar administratif, car il faut pouvoir différencier les quoteparts de chaque kWh autoconsommé ou vendu.
Faire appel à un gestionnaire accrédité auprès de Genedis Climkit est spécialisé dans ce domaine et utilise ses propres compteurs permettant de gérer tous les flux électriques (autoproduction, autoconsommation, achat, vente, Horizon, batterie, boiler, chauffage, bornes électriques...). Climkit facilite la gestion de votre immeuble grâce à des outils de comptage, de facturation, de visualisation et d'optimisation. https://www.climkit.io Climkit facture ou rembourse chaque copropriétaire avec des documents détaillés pour chaque poste en fonction de sa propre consommation. C’est bien Genedis qui achète et vend le courant électrique, mais c’est Climkit qui s’occupe de la partie administrative et facturation sur la base de toutes les informations.

## Slide 30
https://www.climkit.io
réel
Autoconsommation & partage des bénéfices
Comment gérer et répartir les gains de l’électricité autoproduite ?
quotepart
autoproduction commune
autoconsommation des communs
autoconsommation privée
autoconsommation privée
autoconsommation commune future ?
quotepart
réel
réel
quotepart
Genedis
quotepart + réel
quotepart
quotepart

## Slide 31
Recommandation audit énergétique CECB+
Certificat Energétique Cantonal du Bâtiment – Plus (améliorations)
2011 CECB (caractéristiques énergétiques du bâtiment sans plan d’améliorations potentiel)
Dans le même temps qu'un projet d’installation de panneaux solaires, il peut être intéressant de réaliser un audit énergétique complémentaire de la copropriété Viognier pour vous guider dans les différentes opérations prioritaires à mener. L’isolation (notamment la toiture) et le système de chauffage devraient être optimisés au préalable ou pour le moins planifié afin de garantir (à terme) une efficacité énergétique optimale.
Le CECB-Plus constitue un outil d'information efficace, générant une prise de conscience importante sur la qualité énergétique réelle de votre bâtiment et un fort effet d’incitation à l’assainissement énergétique.
CECB-Plus, canton du Valais : pas d’octroi de subvention cantonale. Certaines banques subventionnent mais souvent lié à un prêt hypothécaire ultérieur. CECB-Plus (audit) pour un petit immeuble de 10 appartements : dès CHF 3’500.- à CHF 5’000.-
Quelles sont les principales étapes pour établir un audit ?
Contacter un conseiller accrédité afin d’obtenir une offre de prestations pour analyse de votre bâtiment. Il effectue ensuite les calculs et les simulations nécessaires et prépare le rapport comprenant notamment des propositions de scénarios de rénovations dont il présente les résultats au propriétaire. Après cette présentation, les copropriétaires sont libres d’entreprendre ou non les travaux. Le rapport reste valable pour une longue durée.

## Slide 32
Bornes électriques pour voitures et vélos électriques
2035
L'UE a entériné l'acte de décès des véhicules neufs à moteur thermique pour 2035. Eurodéputés et Etats membres ont trouvé un accord sur cette réglementation emblématique pour les objectifs climatiques européens. Le Parlement européen a confirmé ce fait le 15 février 2023.
Il est vraisemblable que la Suisse s’alignera, même si la ‘Commission fédérale des transports’ s’y oppose pour l’instant. Dans tous les cas, les copropriétaires achetant européen n’auront pas le choix. Deux tiers des constructeurs de voitures promettent d’être 100% électrique entre 2025 et 2030.
Il sera dès lors intéressant de pouvoir recharger vos futures voitures électriques directement depuis Le Viognier en utilisant votre énergie électrique verte, avec ou sans Horizon.
Planifier une borne (parking) ou plusieurs bornes (garages) sera apprécié par les copropriétaires. De même pour vos VTT électriques (prises 240V, inexistantes en extérieur). La taxation peut se faire via Climkit et une carte personnelle.
Aussi, je suggère d’intégrer ce point dans vos réflexions solaires, quitte à le réaliser plus tard.

## Slide 33
Recommandations
Si intérêt de votre part, répondre ultérieurement aux questions suivantes
Seriez-vous prêts a faire réaliser un audit énergétique du bâtiment Le Viognier afin d’assoir un éventuel projet solaire cohérent ? (CECB+ avec conseils en améliorations énergétiques, par exemple remplacement ultérieur de la chaudière) ? = env. CHF 3 500.-
Voulez-vous vous engager dans un projet de modules solaires ? De quel montant maximal ? De quel type ? Modules rapportés de type panneaux solaires, toiture intégrale 300 m2 = env. 200 000.- Modules intégrés de type tuiles solaires , toiture intégrale 300 m2 = env. 250 000.- Projet PV de quelle puissance crête (un ou deux pans de toiture) ? = totaux ci-dessus ou par moitié Combien d’offres souhaitez-vous ? Avec quel partenaire ? Seriez-vous d’accord pour augmenter l’autoconsommation par une batterie virtuelle de type Horizon (impacte fortement le ROI) ?
Seriez-vous prêts a améliorer votre autoconsommation en connectant le boiler (ECS) aux panneaux solaires via un réchauffeur électrique permettant ainsi de diminuer la consommation de mazout et d’abaisser votre empreinte carbone (ne nécessite pas de gros travaux, boiler déjà prévu pour, juste acheter un réchauffeur et le relier, ou plus tard) ? =env. CHF 3 000.-
Seriez-vous d’accord de planifier l’installation ultérieure de bornes électriques pour voitures et VTT ?
Discuter et décider comment gérer et répartir les flux d’électricité entrant, sortant, soit en fonction des quoteparts ou des flux réels ? Discuter et décider comment rémunérer les gains obtenus ? Discuter comment acter les différentes décisions ?
Voyez-vous un intérêt à planifier une gestion équitable des flux d’électricités propres au Viognier, genre Climkit ?
Demander offre assurances complémentaires photovoltaïque et RC copropriété ?
En fonction des réponses, lancer les différents appels d’offres sans engagement.